## Slide 1: «Якість питної води в Новій Каховці та способи її очищення»
Гімназія Новокаховської міської ради
Клас 9-А
Науковий керівник :Неля Андріївна Гайдучик
Автор роботи:
Кабак Олександра Максимівна

## Slide 2: Актуальність нашого дослідження.
Ця тема зацікавила мене тому, що серед багатьох галузей сучасної техніки, спрямованих на підвищення рівня життя людей, благоустрою населених місць і розвитку промисловості, водопостачання займає велике і почесне місце. Адже вода - це неодмінна частина всіх живих організмів, життєдіяльність яких без води неможлива.

## Slide 3: Мета дослідження
Дослідити якість питної води в нашому місті, основні шляхи її забруднення та методи очищення. Якість води — поєднання хімічного і біологічного складу та фізичних властивостей води водного об'єкта, яке зумовлює її придатність для певних видів використання.

## Slide 4: Структура дослідження Науково-дослідницька робота поділена на чотири частини: вступ, основна частина, практична частина, висновки.
Об’єкт нашого дослідження: питна вода Нової Каховки, Комунальне підприємство "Міський водоканал".

## Slide 5: Методи дослідження:
робота з літературними джерелами
спостереження,
моніторинг,
аналіз,
анкетування,
інтерв’ювання,
лабораторні дослідження,
математичні розрахунки.

## Slide 6: Практичне значення роботи:
В основній частині роботи ми дослідили питання
про основні нормативи в визначенні я кості води,
познайомилися з основними шкідливими домішками питної води та їх вплив на здоров’я людини,
дослідили основні реагенти, з допомогою яких можна знезаражувати питну воду,
познайомилися з основними методами очистки питної води,

## Slide 7: Практичне значення роботи:
В практичній частині роботи ми:
познайомилися з роботою комунального підприємства "Міський водоканал", яке забезпечує населення Нової Каховки питною водою
знайшли інформацію про якість питної води по різним показникам, порівняли ці показники з нормою та показниками минулих років

## Slide 8
N | Показник | Фактична концентрація | Норма для водопровідної питної води, згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10
1 | Запах,бали | 1 | не більше 2
2 | Смак та присмак, бали | 1 | не більше 2
3 | Кольоровість, градуси | 2,7 | не більше 20 (35)1
4 | Каламутність, мг/дм3 | 0 | не більше 0,58 (2,0)1
5 | Водневий показник (рН), | 7,88 | 6,5-8,5
6 | Залізо загальне,мг/дм3 | не виявлено | не більше 0,2(1,0)1
7 | Загальна жорсткість,моль/м3 | 5,7 | не більше 7,0 (10)1
8 | Марганець, мг/дм3 | відсутнє | не більше 0,05 (0,5)1
9 | Сульфати, мг/дм3 | 74 | не більше 250 (500)1
10 | Сухий залишок, мг/дм3 | 522,0 | не більше 1000 (1500)1
11 | Хлориди, мг/дм3 | 43,8 | не більше 250 (350)1
12 | Нітрати, мг/дм3 | 10,8 | не більше 50,0
13 | Амоній, мг/дм3 | 0,044 | не більше 0,5 (2,6)1
14 | Нітрити, мг/дм3 | не виявлено | не більше 0,5
15 | Мідь, мг/дм3 | не виявлено | не більше 1,0
16 | Поліфосфати,мг/дм3 | не виявлено | не більше 3,5
17 | Цинк,мг/дм3 | не виявлено | не більше 1,0
18 | Алюміній, мг/дм3 | відсутнє | не більше 0,2(0,5)
19 | Кадмій,мг/дм3 | відсутнє | не більше 0,001
20 | Миш'як, мг/дм3 | відсутнє | не більше 0,01
21 | Молібден,мг/дм3 | 0 | не більше 0,07
22 | Ртуть, мг/дм3 | відсутнє | не більше 0,0005
23 | Свинець, мг/дм3 | відсутнє | не більше 0,01
24 | Фториди,мг/дм3 | 0,123 | 0,7 (IV), 1,2 (III), 1,5 (II)
25 | Загальні коліформи ,КУО/100см3 | відсутнє | відсутність
26 | Мікробне число, КУО/см3 | 4 | не більше 100
27 | Ентерококи, КУО/100 см3 | відсутнє | відсутні
28 | E.coli, КУО/100 см3 | відсутнє | відсутність
29 | Коліфаги, БУО/дм3 | відсутнє | відсутність
30 | Окиснюваність | 3,2 | Не більше 5
31 | Кремній | 6,8 | Не більше 10
Інформація щодо якості питної води
КП «Міський водоканал»
м. Нова Каховка станом на 01.11. 2015 року.
Інформація щодо якості питної води
КП «Міський водоканал»
м. Нова Каховка станом на 01.04. 2013 року.
N | Показник | Фактична концентрація | Норма для водопровідної питної води, згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10
1 | Запах,бали | 1 | не більше 2
2 | Смак та присмак, бали | 1 | не більше 2
3 | Кольоровість, градуси | 1,4 | не більше 20 (35)1
4 | Каламутність, мг/дм3 | відсутнє | не більше 0,58 (2,0)1
5 | Водневий показник (рН), | 7,2 | 6,5-8,5
6 | Залізо загальне,мг/дм3 | 0,05 | не більше 0,2(1,0)1
7 | Загальна жорсткість,моль/м3 | 0,5 | не більше 7,0 (10)1
8 | Марганець, мг/дм3 | відсутнє | не більше 0,05 (0,5)1
9 | Сульфати, мг/дм3 | 145,0 | не більше 250 (500)1
10 | Сухий залишок, мг/дм3 | 583,0 | не більше 1000 (1500)1
11 | Хлориди, мг/дм3 | 78,0 | не більше 250 (350)1
12 | Нітрати, мг/дм3 | 7,3 | не більше 50,0
13 | Амоній, мг/дм3 | 0,1 | не більше 0,5 (2,6)1
14 | Нітрити, мг/дм3 | Менше 0,003 | не більше 0,5
15 | Мідь, мг/дм3 | Менше 0,002 | не більше 1,0
16 | Поліфосфати,мг/дм3 | відсутнє | не більше 3,5
17 | Цинк,мг/дм3 | Менше 0,005 | не більше 1,0
18 | Алюміній, мг/дм3 | відсутнє | не більше 0,2(0,5)
19 | Кадмій,мг/дм3 | відсутнє | не більше 0,001
20 | Миш'як, мг/дм3 | відсутнє | не більше 0,01
21 | Молібден,мг/дм3 | Менше 0,025 | не більше 0,07
22 | Ртуть, мг/дм3 | відсутнє | не більше 0,0005
23 | Свинець, мг/дм3 | відсутнє | не більше 0,01
24 | Фториди,мг/дм3 | 0,2 | 0,7 (IV), 1,2 (III), 1,5 (II)
25 | Загальні коліформи ,КУО/100см3 | відсутнє | відсутність
26 | Мікробне число, КУО/см3 | 3 | не більше 100
27 | Ентерококи, КУО/100 см3 | відсутнє | відсутні

## Slide 9: Практичне значення роботи:
провели лабораторні дослідження на визначення якості води
Ми проводили наступні дослідження з питною водою, яку набирали в гімназії:
вересень 2015 | жовтень 2015 | листопад 2015 | грудень 2015
відсутній | відсутній | відсутній | відсутній
вересень 2015 | жовтень 2015 | листопад 2015 | грудень 2015
відсутній | відсутній | відсутній | відсутній
вересень 2015 | жовтень 2015 | листопад 2015 | грудень 2015
прозора | прозора | розора | прозора
вересень 2015 | жовтень 2015 | листопад 2015 | грудень 2015
рH 8 | рH 8 | рH 8 | рH 8
Результати спостережень визначення кислотності
А)Визначення фізичних властивостейводи.
Результати спостережень за виявленням запаху
Результати спостережень визначення забарвлення
Результати спостережень визначення прозорості

## Slide 10: Практичне значення роботи:
Б) Визначення мінерального складу води
вересень 2015 | жовтень 2015 | листопад 2015 | грудень 2015
70 | 60 | 60 | 60
Результати спостережень визначення сульфат-іона
вересень 2015 | жовтень 2015 | листопад 2015 | грудень 2015
50 | 40 | 50 | 50
Результати спостережень визначення хлорид-іона
вересень 2015 | жовтень 2015 | листопад 2015 | грудень 2015
2 | 4 | 2 | 2
Результати спостережень визначення показника окиснюваності
вересень 2015 | жовтень 2015 | листопад 2015 | грудень 2015
відсутній | відсутній | відсутній | відсутній
Результати спостережень виявлення іонів важких металів (Pb2+ Ba2+)

## Slide 11: Практичне значення роботи:
навели приклади практичних методів очистки води, які можна використовувати в домашньому господарстві.